## Slide 1: Приложение №1 к решению Совета Яковлевского сельского поселения от «20» февраля 2017 №57 В разделе «Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.» статьи 35 главы 11 Правил землепользования и застройки «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.» изложить в новой редакции
Виды параметров и единицы измерения |  | Значения параметров применительно к основным разрешенным видам использования недвижимости | 
 |  | Отдельно стоящий односемейный дом | Жилая единица на одну семью в блокированном многосемейном доме
Предельные параметры земельных участков |  |  | 
Минимальная площадь | кв.м | 400 | 400
Максимальная площадь | кв.м. | 10000 | 10000
Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | м | 12 | 6
Предельные параметры разрешен-ного строительства в пределах участков |  |  | 
Максимальный процент застройки участка | % | 45 | 55
Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случаях, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) | м | 0 | 3
Минимальные отступы строений от боковых границ участка | м | а) 1 - при обязательном наличии брандмауэрной стены; б) 3 - в иных случаях | а) 0 - в случаях примыкания к соседним блокам; б) 3 - в иных случаях
Минимальный отступ строений от задней границы участка | м | 3 | 3
Максимальная высота строений | м | 12 | 12
Максимальная высота ограждений земельных участков | м | 2,5 | 1,2